ПАСПОРТ-РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

«САМОГОНЩИК»

Многофункциональная система

«Самогонщик»

Паспорт - руководство по эксплуатации

МФУ «Самогонщик» предназначена для получения дистиллятов с максимальным сохранением аромата и вкуса исходного сырья при этом достигается высокая степень очистки и спиртуозность напитка. Разборная конструкция многофункциональной системы «Самогонщик» – позволяет, используя детали комплекта, самостоятельно и быстро собрать как насадочную колонну а так же работать в режиме потстилл (быстрая перегонка браги). Благодаря применению мощных кожухотрубных дефлегматора и охладителя система позволяет добиться наибольшей энергоэффективности, при этом достигается отличная экономия воды при охлаждении.

Основные технические характеристики.
     1. Аппарат произведен из нержавеющей стали марки AISI 304/430, разрешенной для использования в пищевой промышленности;
     2. Производительность аппарата зависит от крепости дистиллируемой жидкости (браги):
          - в режиме потстилл - до 6000 мл/час
          - при дистилляции спиртосодержащей смеси (браги) - до 3000 мл/час
          - при повторной дистилляции спиртосодержащей смеси – до 4000 мл/час
     3. Аппараты выпускаются в исполнении с кламповым креплением. 
     4. Для перегонки можно использовать все виды плит от газовых до индукционных. 
     5. Все соединения абсолютно герметичны, проварены аргонно-дуговой сваркой.
    6. Диаметр горловины (в случаи использованиея баков Luxstahl) бака не менее 350 мм позволяет свободно очищать его после перегонки.
     7. Дефлегматор аппарата и наполнение сеткой РПН позволяет спиртовым парам проходить  двойную очистку от вредных примесей (эфирных масел) и быть готовым к употреблению после первой перегонки.
     8. Имеющийся в наличии электронный термометр (при покупке комплекта с баком)  предназначен для соблюдения необходимого температурного режима перегонки.
                      Устройство и комплектация КБК «БУРАН»

- Приемная колонна-царга с встроенным кожухотрубным дефлегматором

- Узел нижнего отбора (используется при ректификации

- Кожухотрубный секционной (4 секции) холодильник

- Отвод 180 градусов

- Отвод 90 градусов

- Отвод 45 градусов

- Клапан отбора

- Доохладитель для получаемого напитка

- Хомуты с прокладками для клампа 1,5

- Шланг ПВХ синий/красный для охлаждающей житкости

- Шланг силиконовый для отбора самогона

Приступая к работе, пользователь тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правилами соблюдения техники безопасности

Подготовка к работе и процессы перегонки.
1. Перед первым применением тщательно промыть аппарат, либо провести кратковременную дистилляцию воды.
2. Залить перегоняемую жидкость в перегонный бак и закрыть емкость крышкой с силиконовой прокладкой

3. МФУ «Самогонщик» может работать минимум в двух режимах: Потстил и  дистилляция.

ПОТСТИЛ (Быстрая перегонка)

В этом режиме реализуется задача максимально быстро перегнать брагу в спирт сырец
как правило используется для эффективной дистилляции первичного сырья (браги). 
Брага не может стоять вечно а вот перегнав ее в сырец вы получаете идеальный консервант длительного хранения!
Прекрасно схраняет ароматы при первичной перегонке зерновых и фруктовых браг.
В этом режиме царгу можно не подключать дефлегматор. Кламповое соеденение на отводах 90 градусов позволяют развернуть установку под любой удобный для использования угол, на аппарате установлен штуцер для электронного градусника и это дает измерение температуры непосредственно в среде. Скорость отбора до 6,0 литров в час.

Дистилляция

В этом режиме можно получать ароматные дистилляты, сохраняя органолептику натурального сырья. Охлаждение системы осуществляется по двум контурам с возможностью отключения системы предохлаждения (мини дефлегматора) для ускорения процесса первого перегона («брага» - «спирт сырец»), что позволяет экономить не только время, но электричество (в качестве источника нагрева) и воду (в качестве охлаждения). Конструктивной особенностью дистиллятора является заимствование ректификационного принципа разделения, а именно насадки , что значительно повышает качество конечного продукта, сохраняя при этом исходную органолептику натуральных продуктов. При подключении дефлегматора и охладителя аппарат способен производить до 3 литров ароматного дистиллята в час крепостью до 94 градусов. Погружаемые в среду цифровые термометры максимально корректно фиксируют температуру, как в перегонном кубе, так и в колонне дистиллятора. В качестве дополнительной опции рекомендуется оснащать универсальную систему фланцем с диоптром для визуализации процесса. Шланг отбора продукта изготовлен из термостойкого, пищевого силикона. Вся конструкция выполнена из высококачественной, пищевой нержавеющей стали толщина стенки которой минимум 1,5 – 2 мм. Аппарат полностью разборный, что позволяет его легко мыть, а так же удобно хранить.

ОТСЕЧЕНИЕ ГОЛОВНЫХ ФРАКЦИЙ.

Используйте мерный цилиндр для отбора головных фракций. За несколько минут до кипения( 2-3), из холодильника начнут капать первые капли. Когда наступит кипение в баке, температура выровняется до 76-78 градусов по Цельсию. Необходимо уменьшить нагрев, чтобы капало потихоньку, примерно 1-5 капель в секунду. Замеряем головных фракций 10% от предполагаемого выхода. То есть если  изначально у нас 6 литров спирта сырца крепостью 40%, то содержание абсолютного спирта получается: 6л/100%Х40%= 2,4л. Отсечь головных фракций нужно 10%: 2,4л/100%Х10% = 0,24л

ОТБОР ТЕЛА

Необходимо увеличить нагрев. Отбор основного продукта нужно производить до температуры 85 градусов Цельсия. При температуре 85 градусов Цельсия и расходе воды 0,4-0,8 литров в минуту продукт почти перестает капать. Это значит что тело закончилось и баке остались хвосты. 
                              Меры техники безопасности.
                                   Категорически запрещается:
1. Нагревать аппарат при отсутствии беспрерывного потока охлаждающей воды.
2. Допускать полное выкипание перегоняемой жидкости (браги). 
3. Перегонять жидкости с температурой кипения более 100  С, а также имеющие в своем составе легковоспламеняющиеся компоненты (ацетон, спирт и др.).
4. Допускать детей к работающему аппарату.

5. При повторной перегонке используемый продукт не должен иметь крепость более 40%. 
     Во время всего процесса дистилляции необходимо иметь рядом емкость с водой в количестве, достаточном для гашения возможного возгорания. 
                              Гарантийные обязательства.
     Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с момента продажи товара. В течении гарантийного срока неисправности устраняются производителем бесплатно.
     Претензии к качеству товара не принимаются в следующих случаях:
     - несоблюдении потребителем правил эксплуатации и использовании аппарата не по назначению;
     - небрежного хранения и транспортировки;
     - при самостоятельной разборке и переделки элементов аппарата;
     - при отсутствии настоящего паспорта-руководства с указанием даты продажи.

     Данный аппарат не предназначен для промышленного использования с      целью извлечения материальной выгоды.

Наименование аппарата ______________________________________
Дата продажи  аппарата ______________________________________ 
Продавец___________________________________________________